Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точка 5 од Законот за радиодифузната дејност ("Сл.весник на Република Македонија", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст), бр.01-4301/1 од 14.08.2012 година и Заклучокот бр.02-2259/2 од 17.05.2013 година, на својата 24-та седница одржана на ден 17.05.2013 година донесе:

ПРАВИЛНИК

за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за

добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност

I.    ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Овој Правилник ги пропишува минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, што треба да ги исполнат радиодифузерите за да емитуваат програма на локално, регионално и национално ниво.

Овој Правилник  покрај на радиодифузерите, се однесува и на продукциските студија кои произведуваат програма во копродукција или по порачка на радиодифузерот.

Овој Правилник не се однесува на радиодифузерите, во делот на одредбите за задолжително поседување на студиски или други дополнителни простории, во случај кога програмскиот сервис содржи само емисии кои во целост се подготвуваат или веќе се подготвени на друго место (специјализирана музичка, филмска или спортска програма, телешопинг програма и сл.), независно од радиодифузерот.

Овој Правилник, во делот на основните просторни услови и параметри, не се однесува на случаите кога преносот, односно снимањето, се одвива надвор од студиски простор (стадион, културна или спортска манифестација, на отворен простор, собир на граѓани и сл.).

II.    ОПШТИ УСЛОВИ

Основни просторни услови

Член 2

За работните простории треба да се поседува одобрение за употреба на објектот, издадено од надлежен орган.

Ако работните простории на радиодифузерот се наоѓаат во станбен објект за живеење, тогаш е потребно да се поседува и одобрение за пренамена на објектот.

Основни електро-енергетски услови

Член 3

Секој радиодифузер, за просториите од каде што ја создава, односно инцијално емитува својата програма и каде што врши контрола и снимање на излезниот сигнал  (студиото  и  режијата),  мора да  има  изведено  заштитно заземјување. Како доказ за тоа радиодифузерот мора да поседува соодветен атест од овластена организација за мерење на заземјувањето.

Секој радиодифузер во својот објект треба да поседува непрекинато напојување со кое ќе обезбеди струјна независност за функционирање на основните функции на станицата, односно непречено емитување на програмата. Во зависност дали станува збор за вршење на радиодифузна дејност на државно, регионално или локално ниво станиците треба да ги задоволат следниве критериуми по однос на непрекинатото напојување:

- за државно ниво можност за целосна струјна независност од најмалку 24 часа

- за регионално ниво можност за струјна независност од најмалку 12 часа;

- за локално ниво струјна независност од најмалку 6 часа.

III.    РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

III.1. Основни технички услови, стандарди и параметри за радио станиците

1. Студио

Член 4

Секоја радио станица која планира на својот програмски сервис да продуцира говор и/или музика во живо или одложно од своите простории, тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - студио.

Заеднички параметри за студијата се:

- Студиото треба да биде акустички обработено и изолирано од надворешната бучава;

- Време на реверберација Tr:

0,25 sec < Tr < 0,4 sek

каде Tr не смее да отстапува повеќе од +0,05 с од номиналната вредност во опсегот од 200 Хз до 4.000 Hz, и

-	Задолжителна употреба на вентилација    и климатизација (се препорачува централна климатизација/вентилација).

Член 5

Студиото или просторот за снимање или емитување најави, вести, изјави, коментари, интервјуа, разговори, трибини, собири, читање текстови и слични говорни информации треба да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Површината на акустички обработената просторија не смее да биде помала од 9 м2.

- Минималната висина на акустички обработениот простор треба да изнесува 2,6 м.

- Ако е предвидено во студиото истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да биде зголемена минимум за по 2 м2 по лице.

2. Режија

Член 6

Техничките режии кај радио-станиците се простории во кои со помош на електронски и електроакустички уреди се води, подготвува или произведува програмата со говорна или музичка содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на звукот и на излезниот сигнал.

Секоја радиостаница задолжително мора да поседува ваква просторија.

Режискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Површината на просторијата после акустичката обработка да изнесува минимум 10 м2, со минимална висина на обработениот простор од 2,6 м;

- Обликот на просторијата да биде правоаголен или трапезоиден. Поради стереофонијата потребно е да се обезбеди просторна и акустичка симетрија т.е. оската на симетрија и оската на слушање да се поклопат (Начинот на поставување на звучниците, обликот и пропорциите на просториите е дефинирано со Препораката на Советот за радиодифузија СРД-ТП 4.);

- Режијата треба да биде акустички обработена и изолирана од надворешната бучава.

- Време на реверберација Tr :

0,25 sec. < T_< 0,4 sec.

каде Tr не смее да отстапува повеќе од +0,05 sec. од номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, и

-	задолжителна употреба на вентилација и климатизација.

Доколку е предвидено во режијата истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да се зголеми за 2 м2 по лице.

Член 7

Режијата може истовремено да се користи и како студио во случај кога радио програмскиот сервис во своите емисии содржи и говорен дел.

Во овој случај техничарот/водителот, како и останатите лица кои треба да имаат контрола на тонот (соговорниците, дополнителен тон мајстор и сл.) на програмата, задолжително мора да користат слушалки чија фреквенциска карактеристика треба да биде во согласност со слика 1.

сл. 1 - Дозволени толеранции за амплитудно-фреквенциската карактеристика на студиските мониторски слушалки (според ИТУ препораката - ИТУ-Р recommendation BS. 708)

Во случај кога режијата се користи и како студио, потребно е исполнување на следните услови:

- Површината на просторијата после акустичката обработка да изнесува минимум 15 м2, со минимална висина на обработениот простор од 2,6 м, и

- Доколку е предвидено во студио/режијата истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да се зголеми за 2 м2 по лице.

3. Дополнителни простории

Член 8

Секоја радио станица која врши дејност на државно, регионално и на локално ниво, и која планира на својот програмски сервис освен претходно снимени содржини од друга продукција, да емитува и сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора задолжително да поседува:

- Просторија за новинарите (редакција) и останатите учесници во програмата;

- Архива - која може да биде сместена и во простории за друга намена, а служи за архивирање на аудио содржини кои произлегуваат од обврската за чување на снимки во траење од 30 дена;

- Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема - во која ќе се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување, и

- Санитарни јазли.

4. Квалитет на сигналот и основна техничка опременост

Член 9

Сигналот да биде во стерео техника.

Секоја радио станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот.

Музиката која се емитува треба да биде со Хај-Фај (Hi-Fi) квалитет. Во случај на употреба на дигитален сигнал дозволена е употреба на компресиони техники со следниве карактеристики:

- За HD FM минимум 300 kbit/s;

- за МП3 форматот минимум 128 kbit/s, и

- за посовремените компресиони техники како AC-3, AAC, MPEG-4 и др., минимум 128 kbit/s.

III.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ

- Број и структура на вработените потребни за вршење на дејноста

Член 10

Број и структурата на вработените за радиостаници на национално ниво, во зависност од форматот, треба да бидат:

- за општ формат - најмалку 10 (десет) лица, од кои 3 (три) новинари со соодветно образование, и

- за специјализиран формат – во зависност од функцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, информативна или забавна) најмалку 5 (пет) лица, од кои 2 (двајца) новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за радиостаници на регионално ниво, треба да биде најмалку 5 (пет) лица, од кои 3 (тројца) новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за радиостаници на локално ниво, треба да биде најмалку 3 (три) лица, од кои 2 (двајца) новинари со соодветно образование.

IV. ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

IV. 1.  Основни технички и просторни услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите кои емитуваат програма на локално ниво

- Студио или сцена

Член 11

Секоја телевизиска станица која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуват во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 м2;

- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и

- Поседување на  соодветно изведена вентилација и климатизација.

## Режија или просторија за контрола на продукцијата

Член 12

Техничките режии кај телевизиските станици се простории во кои што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал, се врши контрола на светлото во студиото, контрола на камерите (по ниво на бленда и ниво на видеосигнал), како и контрола на аудиосигналот.

Минимална површина за телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 м2.

Секоја телевизиска станица задолжително мора да поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разделени со стакло, чија дебелина треба да ги запази стандардите за акустичка изолација, како и за реверберација на звукот.

Оваа просторија може да се корисит и како главен оддел за снимање, каде се врши снимање на сите емисии од студиото, снимање на материјали по траса од други ТВ станици, синхронизација, натсинхронизација и титлување на емисии.

- Просторија за монтажа – едитинг

Член 13

Просторија за монтажа – едитинг е просторија каде се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени за емитување и може да биде дел од некоја друга просторија, пр. техничка режија или редакција (се врши финализирање на емисијата од програмски и технички аспекти).

- Дополнителни простории

Член 14

Просторија за архивирање -  Секоја локална телевизиска станица мора да обезбедува архивирање на снимените аудио-визуелни материјали во посебна или некоја просторија која служи за други потреби или да обезбеди договор за чување на податоци на одалечена локација, и тоа минимум за 30 дена по емитување на програмата.

Редакциски простор - посебна работна просторија за новинарите.

Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема – во која ќе се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување или може да биде дел од некоја друга просторија,

Шминкерница со гардероба, каде што учесниците во програмата ќе можат да се подготват пред својот настап и

Санитарни јазли.

Радиодифузерот може да поседува повеќе студија, како и повеќе простории од погоре наведените.

- Квалитет на сигналот и основна техничка опременост

Член 15

Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузерот треба да ги исполни следните критериуми:

- Сигналот да биде во колор, според Г/ПАЛ нормата;

- Продукцијата на аудио-видео сигналот треба да биде во дигитален формат,

- Секоја телевизиска станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот,

- видео форматот на работа треба да биде во било кој дигитален формат со карактеристики и квалитет ист или подобар од С-ВХС форматот, и

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

IV. 2.  Основни технички и просторни услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите кои емитуваат програма на регионално ниво

- Студио или сцена

Член 16

Секоја телевизиска станица која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуват во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 м2;

- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и

- Поседување на  соодветно изведена вентилација и климатизација.

## Режија или просторија за контрола на продукцијата

Член 17

Техничките режии кај телевизиските станици се простории во кои што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал, се врши контрола на светлото во студиото, контрола на камерите (по ниво на бленда и ниво на видеосигнал), како и контрола на аудиосигналот.

Минимална површина за телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 м2.

Секоја телевизиска станица задолжително мора да поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разделени со стакло, чија дебелина треба да ги запази стандардите за акустичка изолација, како и за реверберација на звукот.

Оваа просторија може да се корисит и како главен оддел за снимање , каде се врши снимање на сите емисии од студиото, снимање на материјали по траса од други ТВ станици, синхронизација, натсинхронизација и титлување на емисии.

- Просторија за монтажа – едитинг

Член 18

Просторија за монтажа – едитинг е просторија каде се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат  подготвени за емитување и може да биде дел од некоја друга просторија ,пр. техничка режија или редакција (се врши финализирање на емисијата од програмски и технички аспекти).

- Дополнителни простории

Член 19

Просторија за архивирање -  Секоја локална телевизиска станица мора да обезбедува архивирање на снимените аудио-визуелни материјали во посебна или некоја просторија која служи за други потреби или да обезбеди договор за чување на податоци на одалечена локација, и тоа минимум за 30 дена по емитување на програмата.

Редакциски простор - посебна работна просторија за новинарите.

Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема – во која ќе се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување или може да биде дел од некоја друга просторија,

Шминкерница со гардероба, каде што учесниците во програмата ќе можат да се подготват пред својот настап и

Санитарни јазли.

Радиодифузерот може да поседува повеќе студија, како и повеќе простории од погоре наведените.

- Квалитет на сигналот и основна техничка опременост

Член 20

Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузерот треба да ги исполни следните критериуми:

- Сигналот да биде во колор, според Г/ПАЛ нормата,

- Продукцијата на аудио-видео сигналот треба да биде во дигитален формат, DV стандард,

- Секоја телевизиска станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот и

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

IV. 3.  Основни технички и просторни услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите кои емитуваат програма на државно ниво

1. Просторни услови

1.1. Студио или сцена

Член 21

Секоја телевизиска станица која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуват во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 м2;

- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и

- Поседување на  соодветно изведена вентилација и климатизација.

1.2. Големо телевизиско студио

Член 22

Големо телевизиско студио - служи за продукција/снимање или емитување на
телевизиски емисии од различен карактер: трибини, дебати, музички и балетски
изведби, забавни шоу програми, музички емисии со користење на сценски елементи,
снимање на драмски и филмски проекти и слични содржини. Карактеристиките на
овој тип студио треба да бидат:

- Површина од минимум 250 м2 (функционалност на просторот, обликот и пропорциите на просториите е дефинирано со Препораката на Советот за радиодифузија СРД-ТП 4.);

- Висината треба да изнесува минимум 5,2 метри.

- Радиодифузерот не е обврзан да има вакво студио во своја сопственост. Обезбедувањето на големото студио може да изврши со закуп, но при снимањето во студиото треба да се запазат нормите за квалитет на аудио-видео сигналот.

1.3. Виртуелни студија

Член 23

Виртуелни студија - се такви ТВ студија кои дозволуваат комбинирање на
луѓе и/или стварни објекти со компјутерски генерирани околини и објекти во
реално време.

- Површина од минимум 15 м2;

- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри.

- Поседување на соодветно изведена вентилација и климатизација.

- Еднобојна позадина, препорачливо во сина боја.

  - Посебни студија

Член 24

Посебните студија за вршење на синхронизација, натсинхронизација и
снимање на говорен дел, во телевизиските станици треба да бидат во
согласност со одредбите за студио во радио станиците, член 4 и 5 од овој
Правилник.

Радиодифузерот може да поседува повеќе студија од еден тип, како и повеќе типови на студија од погоре наведените.

  - Потребно време на реверберација во студиото

Член 25

Потребното времето на реверберација во телевизиското студио зависи од волуменот на просторијата. Во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz тоа се одредува согласно следнава формула:

Tr = 0,25 (V/Vo)1/3 sec;

Каде што:

Tr - е потребното време на реверберација изразено во секунди; V -волуменот на просторијата во кубни метри m3, , и V0 - референтен волумен кој изнесува 100 m3.

Дозволеното отстапување од потребното време на реверберација, пресметано според горната формула во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, изнесува +0,05 sec.

  - Ниво на осветленост во студиото

Член 26

Нивото на осветленост во студиото треба да го задоволува минимумот што се бара согласно техничките карактеристики на камерите што се употребуваат во соодветната просторија. Истовремено и температурата на бојата на светлината треба да биде прилагодена согласно техничките карактеристики на камерите што се употребуваат. За оваа намена секое телевизиско студио мора да поседува мерач на интензитетот на светлината (светломер - луксметар).

Заради енергетска заштеда задолжително е користење на т.н. ладно светло за осветлување на студијата.

- Режија или просторија за контрола на продукцијата

Член 27

Техничките режии кај телевизиските станици се простории во кои што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал.

Во просториите од ставот 1 на овој член, се врши контрола на светлото во студиото, контрола на камерите (по ниво на бленда и ниво на видеосигнал), како и контрола на аудиосигналот.

Режиите во телевизиските студија треба да ги исполнуваат критериумите наведени во член 6 на овој Правилник, освен одредбата за минимална површина, која кај телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 м2.

Секоја телевизиска станица задолжително мора да поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разделени со стакло, чија дебелина треба да ги запази стандардите за акустичка изолација, како и за реверберација на звукот.

Терестријалните и сателитските телевизиски станици на државно ниво треба да поседуваат главна излезна режија од каде се емитува и контролира програмата и таа треба да биде минимум 20м2.

- Главна контролна просторија - Мастер

Член 28

Главна контролна просторија (Master-control room) e просторија каде со помош на електронски, електроакустички и видео уреди, кои се премногу бучни или кои премногу се загреваат, поради што не можат да се сместат во режија или просторија за контрола на продукцијата, се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал во моментот кога е подготвен за емитување.

Од главната контролна просторија се врши и координација и склопување на аудиовизуелни содржини од повеќе студија (доколку радиодифузерот ги поседува) кои се подготвени за емитување.

Просторијата од став 1 од овој член треба да ги исполнува критериумите наведени во член 6 на овој Правилник.

Секоја терестријална или сателитска телевизиска станица на државно ниво препорачливо е да поседува главна контролна просторија.

Во случај кога радиодифузерот нема наменска главна контролна просторија, тогаш главната контрола на аудиовизуелните содржини се врши во режијата.

4. Главен оддел за снимање - магнетоскопи

Член 29

Главен оддел за снимање или магнетоскопи е одделот за снимање на сите емисии од студиото, снимање на материјали по траса од други ТВ станици, синхронизација, натсинхронизација и титлување на емисии. Одделот треба да биде поврзано со мастер просторијата, со студиските режии и со монтажите.

Одделот од став 1 на овој член, треба да ги исполнува критериумите наведени во член 6 на овој Правилник, освен одредбата за минимална површина, која кај магнетоскопите треба да изнесува минимум 16 м2.

Секоја терестријална или сателитска телевизиска станица на државно ниво е обврзана да поседува ваква просторија.

5. Просторија за монтажа - едитинг

Член 30

Просторија за монтажа или едитинг е просторија каде се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени за емитување (се врши финализирање на емисијата од програмски и технички аспекти).

Ова просторија треба да е поврзана со главниот оддел за снимање и со главната излезна режија.

5.1. Акустичка изолација на телевизиските студија и контролни простории

Член 31

Студиото и режијата треба да бидат акустички обработени и изолирани од надворешната бучава, како и од бучавата што ја предизвикуваат уредите за вентилација и климатизација.

Дозволеното ниво на бучава и непожелни звуци во телевизиските студија и режии, на висина од 1,2 метри од подот, не смее да ги надминува вредностите на кривата НР 20 од табела 1.

- Квалитет на сигналот и основна техничка опременост

Член 32

Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузерот треба да ги исполни следните критериуми:

- Сигналот да биде во колор, според G/PAL нормата;

- Продукцијата на аудио-видео сигналот треба да биде во дигитален формат, и

- Секоја телевизиска станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот.

- Видео форматот на работа треба да биде DV со минимум 25 Mbit/s (за дигитална продукција), при што камерите да бидат со минимум 3 CCD или CMOS чипа, а снимањето да се изврши со минимум 1/3 CCD или еквивалентен квалитет со камери со CMOS чипови, и

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

- Дополнителни простории

Член 33

Просторија за архивирање - Секоја терестријална или сателитска телевизиска станица на државно ниво мора да поседува просторија за архивирање, како посебна и одделена од другите простории, каде што под посебни услови ќе се чуваат снимените аудио-визуелни материјали, , и тоа минимум за 30 дена по емитување на програмата. Просторијата за архивирање може да биде дел од просторијата за техничко-информатичка опрема или радиодифузерот да обезбеди договор за чување на податоци на одалечена локација.

Секоја телевизиска станица, која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), мора да ги има и следниве дополнителни простории:

- редакциски простор - посебна работна просторија за новинарите. Радиодифузерите можат да имаат повеќе од една ваква просторија;

- шминкерница - посебна просторија, одделена од другите простории, каде што учесниците во програмата ќе можат да се подготват пред својот настап;

- гардероба - посебна просторија, одделена од другите простории, наменета за пресоблекување на учесниците во програмата;

- Просотрија за сместување на техничко-информатичката опрема - во која ќе се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување, и

- Санитарни јазли.

IV. 4.  ФИНАНСИСКИ УСЛОВИ

Член 34

Радиодифузерите се должни да обезбедат финансиски средства за непречено вршење на радиодифузната дејност за која им е доделена дозволата од страна на Советот за радиодифузија на РМ, што подразбира исполнување на обврските предвидени со позитивните законски прописи во Република Македонија и подзаконските акти донесени од страна на Советот за радиодифузија.

V. 5.  КАДРОВСКИ УСЛОВИ

V. 5.1. Број и структура на вработените потребни за вршење на дејноста

Член 35

Број и структурата на вработените за ТВ станици на државно ниво кои емитуваат програма терестријално, во зависност од форматот, треба да бидат:

- за општ формат - најмалку 100 (сто) лица, од кои 30% новинари со соодветно образование, и

- за специјализиран формат – во зависност од функцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, информативна или забавна) не помалку од 40 (четириесет) лица, од кои 30% новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на државно ниво, кои емитуваат програма преку сателит, во зависност од форматот, треба да бидат:

- за општ формат - најмалку 60 (шеесет) лица, од кои 20% новинари со соодветно образование, и

- за специјализиран формат – во зависност од функцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, информативна или забавна) не помалку од 40 (четириесет) лица, од кои 20% новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на регионално ниво, треба да бидат најмалку 15 (петнаесет) лица, од кои 9 (девет) новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на локално ниво, треба да бидат најмалку 10 (десет) лица, од кои 6 (шест) новинари со соодветно образование.

VI.    ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Советот за радиодифузија на Република Македонија, во рок од 6 (шест) месеци од денот на донесување на овој Правилник, ќе ја провери усогласеноста на работењето на радиодифузерите со техничките, просторните, финансиските и кадровските услови пропишани во овој Правилник.

Член 37

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот на Советот за радиодифузија на РМ за основните технички услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите, бр.01-1085/1 од 29.03.2011 година, објавен во „Службен весник на РМ" бр. 41/2011.

Бр. 01-2269/1	Совет за радиодифузија на РМ

18.05.2013 година	Претседател,

С к о п ј е					        д-р Зоран Трајчевски с.р.

# Text boxes

| НР | Фреквенција (Hz) |
| --- | --- |
| криви 20 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1к | 2к | 4к | 8к |
|  | 69,0 | 51,3 | 39,4 | 30,6 | 24,3 | 20,0 | 16,8 | 14,4 | 12,6 |

Табела 1 - Дозволено ниво на бучава -

јачина на звучен притисок во dB во однос на 20 µPa - rms за октавна низа.